## Slide 1: 开源毕设选题
面向FPGA的软硬件结合异步状态机接口设计与实现
计01 蒋嘉铭

## Slide 2: 问题背景
不同的计算器件对应不同的使用场景, 为了高效运算需要同时使用多种器件
所谓 “异构计算”, 现有的 opengl 仅支持 CPU+GPU 协作
但 CPU+FPGA 由于时序同步等问题, 难度较大, FPGA 中调用 CPU 是一个创新方向
需要高效的, 最好是对用户透明的上下文切换, 解放开发者

## Slide 3: 应用场景
矩阵运算: 根据矩阵的不同特点, 小规模矩阵可以用 FPGA 模块, 稀疏矩阵可以应用 CPU, 稠密矩阵可以应用 GPU
FPGA 模块某个步骤需要大量浮点数/乘除法运算, FPGA 上计算器件数量成为瓶颈
结合 CPU 和 FPGA 需要开发者同时了解两方面的机制, 需要一个封装好的开源库来降低学习成本
现有成果对异步执行支持不强, FPGA 为主 CPU 为从的结构成果较少

## Slide 4: 研究背景
已经存在软件利用硬件作为计算单元的成果, 但主要是将硬件作为串行运算的一段程序, 不能满足并行异构的需求
硬件利用软件的实现不多, 现有成果主要集中在用高级语言(System-c等)写成硬件程序
现有研究提出的通信协议是比较有参考改进价值的
包括传输协议和共享内存

## Slide 5: 两种通信方式的比较
传输协议: 需要设计合理的传输协议, 并且最好能在线处理尚未传输完的部分. 流量大时会出现瓶颈, 需要优化
共享内存: 需要内存结构相似, 可能会出现冲突等问题, 需要设计好资源的锁等问题

## Slide 6: 目标
在 CPU 和 FPGA 之间实现透明且高效的互相调用
在 CPU 调用 FPGA 时, 希望 FPGA 的计算是一个函数形式, 且可以异步执行
在 FPGA 调用 CPU 时, 希望以数据交互形式向 CPU 分配任务

## Slide 7: 技术路线
通过回环串口, 进行所需参数的传输, 实现 CPU 将基本加法运算交给 FPGA 计算, FPGA 将单一指令发送给 CPU (中期完成)
在此基础上进行改进
1. 将计算变为多周期/多指令运算, 实现通用的同步技术
2. 支持异步计算, 将 FPGA 协程化, CPU 子模块化, 保证并行
3. 支持内存操作, 将存储器在其所属器件上就地操作, 避免大规模通信
4. 提供工具, 允许实时查看计算进度(pc), 查看资源消耗量

## Slide 8: 预期成果&评价
CPU 调用 FPGA: 将 FPGA 视作一个协程, 允许 CPU 非阻塞地命令 FPGA 执行特定计算任务
FPGA 调用 CPU: 将 CPU 视作一个子模块, 以设计好的协议与其进行数据交互, 令 CPU 执行特定计算任务 (可能是一段代码段)
以上成果以开源库形式发布
通过执行矩阵乘法等例程的运行时间和占有资源来评价成果

## Slide 9: 需要解决的问题
CPU 和 FPGA 的时序机制不同, 需要最小化中断等待时间来保证效率
传统的中断处理例程不能满足需要, 需要进行中断分离, 在中断过程中完成数据的传输
如果要支持高频率的互调, 需要保证对流水线产生尽可能小的影响
互相调用必然存在一定的开销, 可能需要开发者改写原有代码以适应异构计算的要求, 将互调批量处理来保证较低的切换开销

## Slide 10: 创新点
FPGA 调用 CPU 是研究上缺少的内容, 并且硬件调用软件可以单步调试, 定位等等, 从而可以更加直观进行调试
实现一个 CLI/GUI 的调试工具, 可以在硬件运行中实时监测软件运行成果, 更好进行调试和瓶颈分析负载均衡等等.
设计一套软硬件功能测试工具, 方便调试研究.